環球科技大學防颱措施執行要點

(102.09.19)校長核定實施

一、為落實本校防颱措施，維護校園安全，依據校園安全中心「環球科技大學校園災害管理實施計畫」風、水災害事件處理流程，建立颱風前、後標準巡檢作業及全校動員立即進行校園復原處理模式，使災害損失降至最低並及早完成災後復原工作，特訂定「環球科技大學防颱措施執行要點」(以下簡稱本要點)。

二、防颱應變措施

(一)第一階段(防災)：氣象局發佈海上颱風警報。

- 通知全校各學院、系(科)所、處、室及中心指派人員檢視門、窗等安全措施，及大樓屋頂等排水設施之清理疏通。

- 檢修變電站相關設備

- 測試抽水馬達及夢幻湖水閘門之設施功能是否正常。

- 加強校園樹木支撐。

- 巡視校園排水系統(建物頂樓排水孔、水溝等)，避免異物阻礙。

(二)第二階段(整備)：氣象局發佈陸上颱風警報。

- 加強防颱準備，動員處內人員於下班前再次檢視各棟建築物公共空間門窗安全(例：廁所、樓梯間、陽台及頂樓逃生門等)。

- 通知施工單位加強鷹架之固定並強化防豪雨防強風措施。

- 準備照明設備等工具。

- 聯絡電梯維護廠商將各棟大樓電梯設定於二樓以上。

(三)第三階段(應變)：颱風侵襲直接影響校園安全。

- 總務處人員手機24小時開機，隨時待命與支援。

- 與值班教官及校警隊，保持聯繫，掌握校園最新狀況，並依實際需求及現況，隨時支援與處理。

(四)第四階段(復原)：颱風警報解除校園設施設備復原。

- 依校安中心彙整之風災損壞，進行復原工作。

- 通知全校各單位立即進行所屬責任區域之清理工作。

- 總務處評估災損情形，判斷是否動員全校同仁投入災後復原，必要時於災後第一上班日，全校各單位除留守同仁1人及投入緊急搶修人員外，一律投入災後清理復原工作。災後校園環境搶救及復原標準作業流程，詳如附件一。

三、本要點經校長核定後實施；修正時亦同。

附件一

災後校園環境搶救及復原標準作業流程圖